Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За доставка на комуникационно оборудване за пренос на глас за нуждите на Министерския съвет и областните администрации

Включва доставката на  следното оборудване с лицензии за по 5 абоната и  лицензии  30 канала SIP Trunk за телефонната централа на Министерски съвет - Siemens HiPath 4000 :

- Рутери (Маршрутизатори) – 13 бр., разположени в сградите на областните  управи

- Варна

- Монтана

- Велико Търново

- Бургас

- Стара Загора

- Хасково

- Плевен

- Сливен

- Русе

- Благоевгред

- Пловдив

- Кюстендил

- Смолян

с VoIP функционалност и следните технически параметри:

  - Маршрутизаторът да има производителност от 25 Mbps без да се влияе от конфигурираните услуги.

  - Маршрутизаторът да има модулна архитектура и да има минимум четири разширителни слота.

  - Маршрутизаторът да има променливотоково захранване в диапазон 200-240V.

  - Маршрутизаторът да има 2 - 10/100/1000 Ethernet порта.

  - Маршрутизаторът да може да се монтира в 19-инчов шкаф, като заемат максимум 1RU.

  - Маршрутизаторът да има отделен сериен порт за администрация.

  - Маршрутизаторът да има 2 USB слота за запазване на конфигурацията и криптиращи ключове.

  - Маршрутизаторът да поддържа методи за автентикация TACACS+ и RADIUS.

  - Маршрутизаторът да поддържа OSPFv2, ISIS и RIPv2 протоколи за маршрутизация.

  - Маршрутизаторът да поддържа BGP v4 протокол за маршрутизация, съгласно следните IETF стандарти: RFC 1771, RFC 1966, RFC 1997, RFC 2439, RFC 2547 и RFC 2796.

  - Маршрутизаторът да поддържа мултикаст маршрутизация включително и IGMP протокол.

  - Маршрутизаторът да поддържа маршрутизация на база административна политика.

  - Маршрутизаторът да поддържа протокол за отказоустойчивост съгласно IETF RFC 2281.

  - Маршрутизаторът да поддържа адресна транслация NAT и PAT.

  - Маршрутизаторът да поддържа IEEE 802.1Q и 802.1x.

  - Маршрутизаторът да поддържа филтриране на трафика на база IP, TCP, UDP, ICMP или MAC полета.

  - Маршрутизаторът да има интегриран DHCP сървер с възможност за резервация на адреси.

  - Маршрутизаторът да поддържа WEB кеширане чрез WCCP протокол.

  - Маршрутизаторът да поддържа GRE енкапсулация.

  - Маршрутизаторът да поддържа технологии за гарантиране на качеството (QoS) на гласов и видео трафик.

  - Маршрутизаторът да имат функционалност на учрежденска телефонна централа, управляваща 5 IP телефони по протокол  SIP или аналогичен.

  - Маршрутизаторите да поддържат интефейси към традиционна телефонна централа ISDN PRI, ISDN BRI, E&M, FXS/FXO.

  - Маршрутизаторите да поддържат следните технологии за гарантиране на качеството (QoS):

    - IP Precedence

    - IP RTP, cRTP

    - IP RTP priority over Frame Relay

    - Generic Traffic Shaping (GTS)

    - Traffic Shaping (FRTS) with per VC queuing

    - Weighted Random Early Detection (WRED)

    - Class Based Queueing (CBQ)

    - Low Latency Queueing for PPP/HDLC and VoFR

Доставка: - включва доставка, монтаж и програмиране на устройствата

Обучение: - включва обучение на ползватели и 2-ма специалисти от Министерски съвет.